## Slide 1
ESP32物聯網實作課程
ESP32 Internet of things Practical Course
測謊器+Lora串接應用
國立臺灣海洋大學 資工系

## Slide 2: 課程大綱
1. ESP32簡介
2. ESP32實作1_測謊器
3. MQTT
4. Lora
5. ESP32實作2_用Wi-Fi傳資料
6. ESP32實作3_用LORA / LORAWAN傳資料

## Slide 3
1. ESP32簡介
2. ESP32實作1-測謊器
3. MQTT
4. Lora
5. ESP32實作2_用Wi-Fi傳資料
6. ESP32實作3_用LORA / LORAWAN傳資料

## Slide 4: ESP32簡介-認識ESP32
雙核 Xtensa LX6 處理器，主頻可達 240 MHz
520 KiB 內置 SRAM
16 MB 可配置閃存
內置 Wi-Fi 和雙模藍牙
豐富的 I/O 接口，包括 UART、SPI、I2C、ADC、DAC 等

## Slide 5: ESP32接腳圖
有許多腳位
從GPIO1 到 GPIO36

## Slide 6: ESP32專用擴充板
紅色的是3.3V 黑色的是GND 藍色的是訊號線
外接電源接口
傳輸線接口
電源開關

## Slide 7
ESP32連接電腦
拿出Micro－USB連接線，連接ESP32與電腦，並確認電源燈亮起。
電源燈

## Slide 8
連線技術

## Slide 9: 無線技術
 | Wi-Fi | Bluetooth | ZigBee
國際標準 | IEEE 802.11 | IEEE 802.15.1 | IEEE 802.15.4
傳輸距離(公尺) | 35 | 50 | 10-200
傳輸速度 | 144Mbps、866Mbps | 3-24Mbps | 10-250Kbps
頻段(Hz) | 2.4G、5G | 2.4G | 2.4G
功耗 | 高 | 低 | 極低
安全性 | 低 | 高 | 中
抗干擾能力 | 低 | 高 | 中

## Slide 10
微處理機(Microprocessor)介紹
1. 可以寫入程式，讓微處理機執行程式指令，達到想要的效果。
2. 可以進行數學運算、邏輯運算，並輸出其結果。
3. 可以根據使用者的設定決定動作的決策。
所以微處理機可以說是一顆晶片，而這顆晶片是我們物聯網裝置的大腦，用來指揮整個系統的運作。

## Slide 11
微處理機( Microprocessor)架構
Notes: 由CPU去控制ROM、RAM、I/O

## Slide 12
1. ESP32簡介
2. ESP32實作1-測謊器
3. MQTT
4. Lora
5. ESP32實作2_用Wi-Fi傳資料
6. ESP32實作3_用LORA / LORAWAN傳資料

## Slide 13
ESP32實作1
測謊器

## Slide 14
測謊器-實作練習
    測謊機原理
    接線圖
    基礎_數值測謊器
    進階_網頁儀錶板測謊器

## Slide 15
當我們說謊時，可能會因為一時緊張、壓抑等情似而導致交感神經引起一系列的生理反應，其中包括皮膚導電的變化，由於這是非自主控制的，因此我們可以從這些變化當中取得蛛絲馬跡
交感神經興奮時會促進血管收縮和汗腺分泌，由於汗水中富含電解質，因此有不錯的導電度，會降低人體皮膚的電阻，我們將皮膚電阻變化稱為「膚電反應」(Galvanic skin reponse,GSR)，因此只要能量測到GSR值，我們就能藉此推斷這個人是否在說謊。當皮膚電阻越來越小時，就代表說謊的可能性也不斷在提高
測謊器原理

## Slide 16
PS. ADC(Analog-to-Digital Converter): 類比數位轉換器

## Slide 17
測謊器-實作練習
    測謊機原理
    接線圖
    基礎_數值測謊器
    進階_網頁儀錶板測謊器

## Slide 18
接線圖

## Slide 19
3.3V(紅線): 擴充版紅色那排任一腳位
GND(黑線): 擴充版黑色那排任一腳位
SIG(黃線): GPIO35(VP腳位)

## Slide 20
測謊器-實作練習
    測謊機原理
    接線圖
    基礎_數值測謊器
    進階_網頁儀錶板測謊器

## Slide 21
膚電反應是生理訊號中相對容易取得且不需要處理特別的訊號，只需要用土壤溼度感測器來測量導電度即可

## Slide 22
相關參數
Atten指的是attenuation(衰減量)，用來調整輸入電壓範圍，可使用的衰簡值為:
參數 | 輸入電壓範圍
ADCATTN_0DB | 100mV~950mV
ADCATTN_2_5DB | 100mV~1250mV
ADCATTN_6DB | 100mV~1750mV
ADCATTN_11DB | 100mV~2450mV

## Slide 23
width指的是位元數，用來調整ADC的取樣位元數，位元數越高代表解析度越高，也就是同一筆資料分得越細，越能觀察到細微的變化
參數 | 輸入電壓範圍
ADC.WIDTH_9BIT | 9位元(2^9, 0~511)
ADC.WIDTH_10BIT | 10位元(2^10, 0~1023)
ADC.WIDTH_11BIT | 11位元(2^11, 0~2047)
ADC.WIDTH_12BIT | 12位元(2^12, 0~4095)

## Slide 24
程式碼

## Slide 25
執行結果
觀察電阻的變化

## Slide 26
測謊器-實作練習
    測謊機原理
    接線圖
    基礎_數值測謊器
    進階_網頁儀錶板測謊器

## Slide 27
為測謊器加入UI(使用者介面)
雖然我們目前已經能夠看到膚電數值，但是這樣的顯示方式不夠直觀，而且每次執行還要透過Thonny燒錄程式，不太便利
在前面的簡介提到—ESP32開發版本身具有W-Fi，而現代人手邊幾乎都有WI-Fi裝置，因此只要讓這些裝置和ESP32相互通訊，就可以把手邊的裝置當作測謊器的介面了；另外把網頁程式燒錄在ESP32，只要ESP32接電之後就會執行該網頁，這時電腦只需要透過內網(192.168…)連到該網頁即可
PS.「 ESP32」和「開網頁的裝置」本身連上同一個網域 (兩個要連上同一個AP)

## Slide 28
讓ESP32開發板變成網站
ESPWebServer
        使用前須要先上傳資料(ESP32WebServer.py、index.html)

## Slide 30
上傳中
上傳成功

## Slide 31
Wi-Fi連線相關知識
使用網路功能時，需要匯入內建的network模組，利用其中的WLAN類別建立控制無線網路的物件:
使用WLAN類別建立無線網路物件時，有2種網路介面可供選擇:
網路介面 | 說明
network.STA_IF | 工作站(station)介面，用來連接線有的Wi-Fi無線網路基地台，以便連上網路
network.AP_IF | 存取點(access point)介面，可以讓ESP32變成無線基地台，建立區域網路

## Slide 32
建立完網路物件後，要先啟用網路介面:
True:啟動網路介面、False:停止網路介面
連接Wi-Fi

## Slide 33
啟用網站
  先匯入ESPwebServer模組，接著再啟用網站功能
  這裡的80為連接埠編號(port number)
處理指令
  啟用網站後，還要決定如何處理接收到的指令(也稱為請求requests)，透過以下程式完成
  第1個參數是路徑，也就是指令名稱，開頭的”/”表示根目錄，需要的話還可以再
  用”/”分隔名稱做成多階層的指令架構
  第2個參數指定專門處理該指令的對應函式handleCmd

## Slide 34
回傳資料給瀏覽器
  瀏覽器送出指令後會等待網站回應資料
指定回應網站
  在ESPwebServer模組中，也有提供回傳HTML網站的功能，只要先上傳HTML到ESP32上，之後在裝置的瀏覽器輸入 http://ip位址/HTML檔名 ， 即可回傳網站
    例如: http://192.168.100.40/lie_detector.html
    如果後面沒有加上HTML檔名: http://192.168.100.40/
    那麼ESPWebServer模組預設會回傳為 index.html 的檔名
檢查新接收的請求指令
  為了讓剛剛建立的網站運作，我們還需要在主程式中加入無窮迴圈，持續檢查是否有接收到新的指令，指令對應的指令處理函式為:

## Slide 35
程式碼

## Slide 38
執行結果

## Slide 39
實話
謊話

## Slide 40
探討-測謊機真的準嗎?
各位在實做中可能會發現—有時候明明受試者在說謊，測謊器一點反應都沒有，這主要是因為以下兩種原因
真正的測謊器除了膚電反應外，還參考了受試者的呼吸、血壓、心跳等生理訊號以提升準確度。本實驗僅使用膚電反應，為簡易版本，因此準確度一定不如真正的專業儀器
事實上，測謊所偵測到的是受試者的緊張程度，因此當受試者說的謊話不足以產生緊張感，那麼測謊器就不會有反應；反之，若是受試者是緊張體質，有可能說實話時也會顯示在說謊
PS. 另外容易流手汗的同學，也可能因為手部濕度比較高，而導致測謊器判定
是在說謊喔~

## Slide 41
1. ESP32簡介
2. ESP32實作1-測謊器
3. MQTT
4. Lora
5. ESP32實作2_用Wi-Fi和MQTT傳資料
6. ESP32實作3_用LORA / LORAWAN和MQTT傳資料

## Slide 42
MQTT

## Slide 44: 數據傳輸方式(MQTT)
MQTT(Message Queue Telemetry Transport))
在TCP/IP 上的一種輕量化的”publish-subscribe”
特點 :
相較於HTTP ，MQTT 的特色是可以快速回應、低耗電量、以及使用 的頻寬較小
MQTT協定內容很精簡，MQTT常使用於處理器資源及網路頻寬有限的聯網裝置
許多MQTT程式庫陸續被開發出來，使得開發MQTT物聯網、機器之間(Machine-to-Machine,M2M)的通訊變得非常簡單
可以傳送UTF-8編碼的字符串大小有一個限制，不能超過 65535字節

## Slide 45: QoS
具有多重QoS訊傳輸
QoS Level | Delivery Semantic | Delivery Guarantees
0 | 最多一次 At most once | 會發生訊息遺失或重複；但不會因遺失一次記錄而造成影響，因為很快第二次訊息接著就發出了。(適合Sensors)
1 | 最少一次 At least once | 保證訊息會到達，但訊息可能會重複發生。
2 | 只有一次 Exactly once | 確認訊息到達一次。

## Slide 46: Mosquitto介紹
mosquitto是ecplise出的開源Broker，由C/C++語言編寫，目前最新版v1.5.8，是一個開源MQTT Broker。
mosquitto是為了嵌入式設備而生，正如官方的介紹，mosquitto足夠輕量，可以運行在任何低功率單片機上，包括嵌入式感測器、手機設備、嵌入式微處理器，mosquitto用C語言編寫、集群做的如此簡單就是證明。

## Slide 47: Mosquitto_安裝1
請下載Mosquitto: https://mosquitto.org/download/

## Slide 48: Mosquitto _安裝2
下載完成後,點擊滑鼠兩下開啟執行檔,在安裝畫面點擊Next進入下一步

## Slide 49: Mosquitto _安裝3
確認Service為勾選狀態，點擊Next進入下一步

## Slide 50: Mosquitto _安裝4
確認安裝步驟，點擊Next進入下一步

## Slide 51: Mosquitto _安裝5
按下Finish完成安裝

## Slide 52: 新增環境變數_1
Winkey按下右鍵，選擇系統

## Slide 53: 新增環境變數_2
選擇進階系統設定

## Slide 54: 新增環境變數_3
點選環境變數

## Slide 55: 新增環境變數_4
點選Path，按下編輯或點擊兩次

## Slide 56: 新增環境變數_4
點選Path，按下編輯或點擊兩次

## Slide 57: 新增環境變數_5
按下新增
將mosquitto安裝路徑打上去
按下確定
1.
2.
3.

## Slide 58: 啟動MQTT BROKER
鍵盤同時按下Winkey+R，輸入services.msc 按下確定，開啟服務

## Slide 59: 啟動BROKER
找出Mosquitto Broker，並啟動服務

## Slide 60: 測試BROKER_1
開啟CMD視窗，輸入mosquitto.exe –v (一定要使用命令提示字元)

## Slide 61: 啟動BROKER_2
Publish、Subscribe測試，需要開啟兩個終端機，一台為Subscribe，一台為Publish
功能
mosquitto_sub : 訂閱
mosquitto_pub : 發布
-d : debug 模式 => debug
-t : 訂閱的主題 => topic
-h : Broker 的 IP => host
-m : 發送的內容 => message
-v : 顯示主題名稱 => verbosely

## Slide 62: 測試 BROKER
開啟window PowerShell畫面 1. 訂閱指令 mosquitto_sub -h localhost -t NTOU 2. 發布指令 mosquitto_pub -h localhost -t NTOU -m “helloWorld” (topic name 雙引號可有可無，message一定要有雙引號)

## Slide 63: 防火牆設定1
在搜尋打入”防火牆”，點選具有進階安全性的Windows Defender防火牆
1.
2.

## Slide 64: 防火牆設定2
點選輸入規則，並新增規則後選擇連接埠
2.
3.
1.

## Slide 65: 防火牆設定3
輸入MQTT BROKER預設埠 1883

## Slide 66: 防火牆設定4
選擇允許連線，點選下一步

## Slide 67: 防火牆設定5
將網域、私人、公開都打勾

## Slide 68: 防火牆設定6
名稱可隨意命名(建議要有規則)，點選完成

## Slide 69: 防火牆設定7
重複上述動作將輸出規則再做一遍(請參考防火牆設定2之後步驟)

## Slide 70: 連線非本機BROKER
開啟CMD畫面 1. 訂閱指令(請輸入對方的IP) mosquitto_sub -h “140.121.xxx.xxx” –t “NTOU” 2. 發布指令(請輸入對方的IP) mosquitto_pub –h “140.121.xxx.xxx” -t “NTOU” –m 'helloWorld

## Slide 71
1. ESP32簡介
2. ESP32實作1-測謊器
3. MQTT
4. Lora
5. ESP32實作2_用Wi-Fi傳資料
6. ESP32實作3_用LORA / LORAWAN傳資料

## Slide 72: LoRa (LongRange)

## Slide 73: 模組簡介
型號 : GL6509
工作電壓 : 2.5V – 3.6V
工作溫度 : -40ºC ~ 85ºC
接口 :
    UART
    Modbus
    generic GPIOs
    ADCs
    建置在農田農地，使用耗電較高的wifi，傳輸會有問題，使用低功耗的LORA來解決這樣的問題
Notes: 正文的GL6509 還算熱門 一般在市面上都買的到 那我們如果使用比較耗電的wifi 電力供給就是很大的問題 所以我們使用這個低功號長距離的LORA傳輸 用來減少困境
2.5v-3.6V在台灣一般環境下都可以正常運行ㄉ
LOAR模組很彈性 他有很多的界接界面 URAT界面界接 我們利用USB他可以轉成comport 我們利用這個介面主要要下AT command來控制他
本次源主要介紹UART 學會知之後就可以參考GL6509的使用說明手冊 可以看到其他界面可以去使用

## Slide 74: 模組簡介
反面 正面
Notes: 型號
序號
MAC address很重要
模組pin number
透過AT comman也可以去查詢我們的mac
通常是我們要downlink下指令給這個模組的時候我們會用到他ㄉmac address 所以要記下來
我們要接的pin腳有 傳輸TX 接收RX 還有電源+ground

## Slide 75: 模組簡介
3 : 3V3
4 : GND
1 : TX(GPIO17)
2 :RX(GPIO16)

## Slide 76
物聯網感測器
軟硬體平台架構

## Slide 77: Uplink-架構
ESP32 +
LoRa模組
LoRa Indoor Gateway
MQTT Broker
python
LORA
Pub
Pub
Sub

## Slide 78: Ｄownlink-架構
ESP32 +
LoRa模組
LoRa Indoor Gateway
MQTT Broker
python
LORA
Pub
Pub
Sub

## Slide 79: AT commands for LoRa Module GL6509_1
透過AT command來控制LoRa模組進行傳輸
Type | Syntax | Response/Action
Example 再執行上一個指令，直接輸出答案 | AT+IBR? A/ | AT+IBR? +IBR:0 OK A/ +IBR:0 OK

## Slide 80: AT commands for LoRa Module GL6509_2
LORA有三種模式 : Class A, Class B, Class C
商業上主要有時做出來為 Class A 和 Class C
Class A會在LoRa uplink一筆資料時，gateway會downlink一筆資料，一比一或一對一
Class C可以任何時接受downlink的data，相對Class C比較耗電，常用於firmware update
Type | Syntax | Response/Action
Set 設定CLASS 模式 | AT+CCLASS=<CLASS> | OK
Read 讀取現在模式 | AT+CCLASS? | +CLASS:<Class> OK
Test/Help 詢問怎麼下指令 | AT+CCLASS=? | +CCLASS=<A,B,C>

## Slide 81
1. ESP32簡介
2. ESP32實作1-測謊器
3. MQTT
4. Lora
5. ESP32實作2_用Wi-Fi傳資料
6. ESP32實作3_用LORA / LORAWAN傳資料

## Slide 82
ESP32實作2_用Wi-Fi傳資料

## Slide 83
線上點名-實作練習
    系統架構
    點名程式撰寫
    點名

## Slide 84: 系統架構

## Slide 85
線上點名-實作練習
    系統架構
    點名程式撰寫
    點名

## Slide 86
程式撰寫-1
匯入我們需要的函式庫
輸入我們要連接的WI-FI帳號密碼
輸入我們MQTT_BROKER的IP位置以及輸出的PORT 電腦內預設為1883
連接WIFI的指令

## Slide 87
程式撰寫-2

## Slide 88
程式撰寫-3
Id請改成自己的學號
qos請設成0

## Slide 89
結果展示
連線成功
傳送成功

## Slide 90
我們收到的畫面
結果展示

## Slide 91
注意!!!
不可輸入非ASCII字元

## Slide 92
課堂作業-點名
請同學模仿上面的程式碼，在id的部分輸入自己的學號，利用LORA+Wi-Fi傳輸來進行點名，這一次點名會列入成績計算，我們會針對框起來的部分進行點名計算

## Slide 93
ESP32實作2_
用LORA / LORAWAN傳資料

## Slide 94
線上點名-實作練習
    系統架構
    LoRa接線圖
    點名程式撰寫
    點名

## Slide 95: 點名系統架構

## Slide 96
1 : LoRa的RX -> GPIO16(ESP32的TX)
2 : LoRa的TX -> GPIO17(ESP32的RX)
4 : GND
3 : 3V3
接線圖

## Slide 97
程式撰寫
Payload的內容請改成自己的學號

## Slide 98
結果展示
Thonny顯示的畫面

## Slide 99
結果展示
我們收到的畫面
PS.LoRa接收到的資料是ASCII碼

## Slide 101
課堂作業-點名
請同學模仿上面的程式碼，把payload的部分改成自己的學號，，利用LORA+MQTT傳輸來進行點名，這一次點名會列入成績計算，我們會接收到的資料進行點名計算，。